台式高分辨核磁共振谱仪Pulsar，以其运行费用低、维护简单，技术指标在同类产品中处于领先水平，作为超导高场NMR的补充，这种仪器必然在仪器领域占有一席之地。牛津的PULSAR是该类仪器中的杰出代表，PULSAR有以下特点：

1. 运行费用低，因为台式高分辨NMR仪，采用永久磁体，不需液氮液氦等致冷剂，只需通电即可，即不需越来越贵的液氦和液氮，因此运行费用极低；

2. 维护简单，因为不需加注液氮和液氦，只需通电即可，对环境的要求也低；

3. 分辨率高、灵敏度高，Pulsar自身带有20组匀场线圈，分辨率为0.5Hz【0.008ppm】；1%乙基苯2.6ppm处的信噪比高于100:1，能满足日常分析的需要；

4. 兼容性强，采用与超导NMR仪一样的5mm玻璃样品管，在Pulsar上测定NMR谱图以后，可以继续在超导NMR仪上进行进一步的测试；

5. 仪器操作简单，不要担心操作失误而损坏仪器。

应用范围：

1. 高等院校化学类专业教学用仪器；

2. 高等学校、研究所有机合成、聚合物的合成，产物的表征；

3. 大学本科生论文、硕士研究生论文，合成产物的表征；

4. 有机合成以及有机合成中间体的表征；

5. 工业领域的QA/QC。

Pulsar介绍

Oxford在台式低分辨NMR谱仪的基础上开发出来的高分辨NMR谱仪，秉承了牛津一贯坚持的的特点：简单易用。

体积
台式仪器的空间是最重要的，Oxford开发的Pulsar占用尽量少的空间。Pulsar仪器内安装了新型的、体积更小、但磁场更加均匀的磁体。

磁体单元和电子单元分别放置在两个独立的机箱中，因此电子单元可以放在地板上、或桌子下、甚至放在架子上以节省空间。Pulsar仪器可以放置在超导NMR仪的旁边，作为超导NMR仪的补充。

使用方便－－软件

Pulsar数据采样软件是SpinFlow软件，而处理软件是Mestrelab的Mnova软件。

1.简化了仪器参数的设置，Auto O1和Auto P90；

2.不需要复杂的手动磁场匀场过程，Auto Shim和Optimise XYZ Shims；

3.自动优化了仪器的性能。

Pulsar技术参数，同类产品中技术指标最高

| 可测的原子核 | H1, F19, C13, Na23 ; P31也可以提供。 如果用户初期仅购买了H1探头，可以在后期升级到H1/C13 |
| --- | --- |
| 灵敏度 | S:N>100:1【H1/F19/C13双用探头】; 150:1【H1单频探头】 |
| 分辨率【FWHM，半高宽】 | <0.5Hz【8.3ppb】 |
| 线宽【@0.55%】 | <20Hz【333ppb】 |
| 锁场方式 | 软件锁场或者H2锁场 |
| 样品管直径 | 5mm |
| 最小样品量 | 200uL |
| 最小样品管长度 | 8”[20cm] |
| 磁场强度 | 1.4Tesla |
| 氢的共振频率 | 60MHz |
| H1谱 | H1一维谱，COSY、TOCSY二维谱 |
| C13谱 | C13一维去耦谱，C13一维谱编辑谱DEPT，HETCOR二维异核相关谱 |
| 计算机 | PC Windows 7/8/10操作系统 |
| 软件 | PulsarTM SpinFlowTM 参数设置、数据采集软件 Mnova 磁共振数据处理软件 |
| 工作电压/功率 | 100~240V，1.5KW |
| 电源频率 | 50/60Hz |
| 数据接口 | Ethernet，以太网 |
| 尺寸(mm) | 磁体：435宽x 633深x 428高 电子：296宽x 605深x 420高 |
| 重量(Kg) | 磁体单元 149Kg，电子单元 22Kg |
| 环境温度/湿度 | 20~25℃±2℃ 20~80% 无冷凝 |
| 漏磁场 | 5Gauss 线基本控制在磁体单元内 |

PULSAR谱仪例图

1. 1%乙基苯单次扫描的信噪比

2.分辨率

3. Pulsar仪器的稳定性：5小时的连续采样，峰位置漂移0.24Hz

4. Pulsar仪器稳定性：1次累加和64次累加的比较，丙烯酸乙酯峰位置比较

5. Pulsar仪器的稳定性：不同浓度和不同累加次数的丙烯酸乙酯NMR谱图峰位置比较

6. Pulsar H1-H1 相关COSY谱, 3分钟采样时间

7. Pulsar 2D J耦合谱

8. Pulsar 2D H1-H1 TOCSY谱

9. Pulsar 1D F19谱

10. Pulsar C13谱

11. Pulsar C13谱编辑

12. Pulsar C13-H1异核相关谱

台式高分辨NMR Pulsar的样本，请点击鼠标右键下载台式高分辨NMR仪样本

有关Pulsar的应用，请点击鼠标右键下载Pulsar测定不饱和脂肪含量

有关Pulsar的应用，请点击鼠标右键下载Pulsar测定波洛沙姆中环氧乙烷的含量

有关Pulsar的应用，请点击鼠标右键下载Pulsar在食品和饮料行业的应用

有关Pulsar的应用，请点击鼠标右键下载Pulsar表征有机小分子