台式核磁共振（小核磁）以其操作简单、测试精度高、对环境要求低而受到工业用户的喜欢，台式台式核磁共振（小核磁）有以下应用领域：

1. 食品行业，如固体脂肪含量、巧克力中脂肪含量、休闲食品中的含油率等；

2. 石化行业，如聚丙烯等规度、聚丙烯二甲苯可溶物、聚丙烯共聚物二甲苯含量以及共聚物中橡胶含量；

3. 化纤行业，如各种不同纤维的含油率；

4. 油料种子行业，可以对油料种子的育种选种、测定油籽的含油率、测定油籽残渣的含油率。

牛津仪器公司为用户提供多个系列的台式核磁共振仪（小核磁）有如下特点：

1. 电脑程控全自动检测；

2.探头灵敏度高、死时间短；

3.检测、维护无任何消耗品；

4.检测时间只需数十秒至几分钟；

5.无污染，对人体和环境完全无害；

6.可进行远程诊断、调试；

7.标准WINDOWS界面，友好直观。

台式核磁共振仪相对于常规的化学分析方法而言，有如下特点：

1. 分析迅速，可以增加检测的频度，大大提高了工作效率；

2. 直接测量，无需处理或作简单处理；

3. 整体样品分析，无表面效应，无颜色效应；

4. 样品分析无损无伤，可进行重复测量；

5. 方法成熟，定标过程和模型简单，结果准确可靠；

6. 良好的重复性，保证测量精度；

7. 操作简单规范，结果不受操作人员的影响，稳定性好；

8. 环保、无毒、无副作用，节约了大量的试剂，减少了废旧试剂的处理费用；

9. 系统稳定，适应各种操作环境；

10.经济效益显著。

MQC介绍

Oxford集30多年的台式核磁共振制造的经验，精心打造了结构精巧，获得了工业设计奖。Oxford非常了解实验室仪器最重要的要求：体积、可靠性以及使用方便，MQC均能满足上述要求。

体积
台式仪器的空间是最重要的，Oxford开发的MQC占用尽量少的空间。MQC仪器内安装了新型的、体积更小的磁体，MQC不需要额外的PC机来控制仪器，所有的仪器控制和数据处理硬件均安装在仪器内，仪器内包括硬盘以及相应的软件。

磁体单元和电子单元分别放置在两个独立的机箱中，因此电子单元可以放在地板上、或桌子下、甚至放在架子上以节省空间。LCD显示器可以独立放置，甚至可以安装在磁体单元的背面以最大限度地节约空间。

使用方便－－硬件

MQC采用改进的数字化电路，采用Windows PC机母板，采用Linux操作系统来控制仪器。这种难得的配合确保了用户得到高性能、空间小的优势外，还保留了仪器以后的扩展能力。

尽管MQC的磁体单元的体积很小，但是磁体却具有较大的空间，探头的样品管体积较大，可以放置更多的样品，同时具有最大的磁场强度，这样的设计保证了MQC在同档次的仪器中有最高的灵敏度。

为了更高的灵敏度，将MQA系列的专利技术动态探头（HiQ）技术移置过来。

所有的MQC型号均可更换探头，以便不同的应用采用不同的探头。用户自己更换探头是很方便的，是几分钟的事情，另外所有的探头都是直通的，这样一旦探头被样品污染，探头的清洗也是非常方便的。

不同的探头状态，显示不同的颜色，用户很容易从颜色上来判断下一步的操作，这对用户来说是非常简单的操作。

使用方便－－软件

绝大多数的用户都比较熟悉PC机控制的仪器，因此，虽然MQC有一个内置的PC机母板来节省空间，用户软件界面仍然是基于Windows的软件，外接一个LCD液晶显示器以及一个标准PC键盘，USB接口允许用户进行数据的保存；在必要的时候，MQC可以与局域网连接，将数据文件或测试结果传输到远程计算机上。

大部分的MQC仪器在出厂前已安装了完整的MultiQuant，EasyCal以及RINMR等配套软件，这些软件都是大家熟悉的Windows风格，使用非常方便。用户按照这些软件的提示可以引导用户一步一步地建立工作曲线达到专家的效果，另外用户可以选择不同的软件语言。

有关MQC的样本，请点击……下载小核磁样本下载。