Specac最新产品样本

英国Specac是国际著名 红外光谱（FTIR）附件公司，Specac的 产品以其质量稳定、加工水平高、使用方便而著称，在红外光谱（FTIR）界享有盛誉。Specac的产品包括红外光谱常用的附件，有模具、窗片、液体池、气体池、高温/高压透射池、变温透射池、偏振片、水中油测试的石英池、Golden Gate单反ATR(衰减全反射)、超临界流体Golden Gate、Golden Gate反应池。其中液体池、高温/高压透射池、Golden Gate单反ATR、超临界流体Golden Gate在红外行业中享有盛誉，是科学研究的强有力手段。

视频材料：模具装 样压片【低分辨，7MB】；

视频材料：模具装样压片【高分辨，29MB】；

视频材料：15吨油压机的操作【油压机操作，19MB】；

视频材料：Golden Gate ATR操作演示【Golden Gate ATR操作演示，23MB】；

视频材料：Quest单反ATR的使用_Bruker仪器【Quest ATR在Bruker仪器中的操作演示，20MB】；

视频材料：Quest单反ATR的使用_Shimadzu仪器【Quest ATR在Shimadzu仪器中的操作演示，20MB】；

视频材料：Quest单反ATR的使用_Thermo仪器【Quest ATR在Thermo仪器中的操作演示，20MB】；

视频材料：Pearl定量液体池的介绍【Pearl定量分析液体池的介绍，23MB】

液体池、变温池、高温高压池
光谱电化学透射池
气体池
ATR附件
漫反射附件以及原位反应池
镜反射附件
偏振片
自支撑金属丝格栅偏振片
制样工具
在线实时监测液体流动池

液体池、变温池、高温高压池：

1. 固定光程液体池，光程由25um至1.00mm，相应的窗片有：KBr、NaCl、CaF2、BaF2、ZnSe、KRS-5、CsI、CsBr等，见左图。

2. 可拆卸液体池，用户可以根据样品的相知决定采用的光程，本公司可为用户提供聚四氟乙烯垫片、铅垫片以及Mylar垫片，光程由6um至1mm。可拆卸液体池为用户提供了非常广泛的选择空间，见左图。

有关Omni液体池的选择，请点击Omni液体池的选择

3.可变光程的液体池，可变光程液体池系列可以使得液体可以在一个液体池里用不同的光程测试，光程的调节从40µm至6mm，步长为5µm。千分尺和刻度在可变光程液体池的池体上，便于光程的设置和读数。

可变光程液体池的特点：

√ 光程连续可调；

√ 标准的3”×2”插板；

√ 窗片不旋转；

√ 光程从40µm—6000µm；

√ 光程步长5µm；

√ 液体池最大容量为6ml。

有关可变光程液体池的详细信息，请点击可变光程液体池

4. 高压液体池用于液体样品谱分析的高压液体池，可以在压力【2000psi，140大气压；或5000psi，350大气压】，温度【亚室温，-15°C~180°C】条件下使用。

高压液体池是采用EN58不锈钢制成，耐腐蚀和不易变形，窗片可以选择ZnSe、蓝宝石、以及光谱纯B级石英，也可以选择硅片以及CaF2。这些窗片是用氟橡胶O型圈封闭在高压池中，光程有0.5、1.0、2.0、5.0或者10mm，两头用1/16“的管子作为液体样品的输入输出。

Specac高压液体池如果配置3”×2”插板，可以直接在红外光谱中使用。如果需要在变温状态下使用，则可以与Specac变温池支架(GS21525)，电加热夹套(GS20730)，或者水循环加热夹套(GS20710)联合使用实现变温测试。

5. 金刚石微量透射池，金刚石高压池（见右图）是一款透射池，用于分析微量固体样品、糊状样品或粘稠样品，将样品固定在两块金刚石窗片之间。DC2非常小，以致可以用在红外显微镜台上。当用于普通红外样品仓中，DC2必须放置在带聚光装置的底座上－－微聚焦光束聚光器（见右下图）， 红外光必须首先用ZnSe或KRS-5透镜聚光。

有关金刚石微量透射池的详细信息，请点击金刚石微量透射池

6. 变温固定光程和变温可拆卸液体池, 如果液体需要加热或采用流动模式，那么我们有多种液体池可供选择。可加热液体池可以与变温池P/N21525或电加热夹套P/N20730连用。有不同的窗片材料和不同光程的垫片可供选择。固定光程的液体池用铅垫片，以及铅垫圈，所有的各个部分密封在一起。可拆卸液体池，则使用PTFE垫片以及PTFE垫圈，窗片以及不同光程的垫片可以更换。固定光程或可拆卸液体池，液体在液体池内是静止的，样品的注入是通过不锈钢注入口加入的。流动池，P/N20570或P/N20580系列，池子的前面板上有一个Swaglok卡套接口。

7. 变温透射池支架：程序升温，-190至250℃, 可以做固体、液体的透射变温研究， 透射池可以直接放置在红外光谱仪的样品仓内。适合于反应动力学、催化剂、聚合过程、氧化反应、材料的相态结构研究等。

点击变温透射池支架获取更详细的资料。

8. 透射池电加热夹套/水加热夹套

电加热夹套【右图】的特点有：

♥ 程序升温，室温至250°C;

♥ 直接放置在样品仓内的样品架上，操作简单；

♥ 静态或流动态采样；

♥ 30V低压加热，符合CE安全规范；

♥ 水冷却保护系统；

♥ 标准3“×2"插板，可以用于各种不同的红外光谱仪中。

有关电加热夹套的详细信息，请点击：红外加热夹套

水加热夹套【左图】的特点有：

• 控制温度最高可达90°C;

• 静态或流动模式；

• 3˜×2˜标准插板,可以用于各种不同红外光谱仪。

有关水加热夹套的详细信息，请点击：红外加热夹套

9. 高温/高压透射池：该附件最高温度可达800℃,最高压力可达1000psi（相当于70atm），适合于催化剂研究、氧化研究、燃烧研究、固体燃料研究等。在真空条件下，约10-4bar（10-1torr）时，可以达到最高温度。在高压即1000psi（70个大气压）下，这个附件的最高温度可达550~600℃。

高温高压池，P/N5850，有两种模式，可以做透射谱或样品分解：

- 采用透射模式，将样品压成13mm的小片，放入相应的加热柱上。光束穿过在样品腔内被气氛包围的样品。

- 采用分解模式，将13mm样品小片或样品粉末、流体或橡胶物质放在一个独立的盘中，这个样品盘放在样品加热柱上。由于加热或减压，蒸汽从分解盘上升起，光束穿过气体获得红外光谱。

高温高压池，P/N5855，可以做反射谱：

样品必须是直径为13mm的样品片，在这种情况下，光束必须从高温高压池的底部的窗口进入高温高压池，然后光束在样品表面反射后又从原窗口出来。

高温高压池的特点：

√ 固体样品的透射、固体样品的分解或者固体样品的镜反射；

√ 不同分析模式之间可以互相转换，简单方便；

√ 最高温度可达 800°C，压力从真空到1000psi【70大气压】；

√ 结构坚固耐用；

√ 经过安全论证的电子器件和安全爆破片。

点击高温/高压透射池查阅更详细的资料。

相应的产品配件号以及描述，请点击Specac产品列表。

10. Pearl™专用液体定量分析池: Pearl是Specac最近开发的，专用液体定量分析是一款操作简单、性能卓越的液体池，具有如下特点：

§ 光程固定，测试数据的重复性好；

§ 操作简单，清洗方便；

§ 窗片可以选择ZnSe或者CaF2;

§ 适合于中红外和近红外；

§ 光程可选，有50/100/200/500/1000um;

§ 液体池可选平行窗片或者楔形窗片。楔形窗片可以有效消除衍射波纹，提高定量分析的精度；

§ 更换不同材质的窗片或者更换不同光程的液体池，仅需几秒钟；

§ 粘稠液体装样也很简单，方便。

Peral专用液体定量分析池对于经常性的生产控制测试极其方便，重点应用有：

√ 正在使用的油的分析，分析其氧化规律；

√ 定量和定性分析；

√ 高粘度样品如润滑油的分析；

√ 掺假食用油的分析。

有关Pearl定量液体池的详细信息，请点击"Pearl定量液体池介绍.“

应用报告：请点击"润滑油的分析——Pearl和Quest分析比较"

应用报告：请点击"传统Omni液体池与Pearl定量液体池的比较"

应用报告：请点击"电动机润滑油和液压油——新鲜和用过的油比较"

返回

光谱电化学透射池

Specac光谱电化学透射池是一款可拆卸液体池，适合于紫外/可见光/近红外/红外不同波段， 包含光学透明的薄层电极(OTTLE)结构，进行电化学的测试。这个透射池是由两块CaF2窗片组成，光程为100或200µm，金网格工作电极以及辅助电极、以及一个银参比电极，光刻与样品接触的窗片上，标准格栅的间隔是5.5根格栅/mm，密封用的Kalrez® 氟橡胶对大部分有机溶剂有良好的化学相容性、可拆卸结构又便于清洗；透射池是气密的、样品容积比较小(大概0.3~0.6ml)，可以用于真空环境。

Specac的光谱电化学透射池是模块化设计，可以适用于各种Specac样品架。特别是，光谱电化学透射池可以与室温样品支架(GS20740)、变温池支架(GS21525)、水加热夹套(GS20710)以及电加热夹套(GS20730)等配套使用，在选择合适的样品支架后，光谱电化学可以在-50°C至90°C之间的温度范围内测试。

光谱电化学透射池将电化学技术和光谱结合起来，这个透射池一边在样品上施加电场，而同时记录谱图，尤其可以在氧化还原偶联反应进行电子生成中间体或产物的原位光谱分析。

在线红外电化学反应池的特点：

√ 可拆卸，便于清洗；

√ 模块设计，可与变温池配套使用，进行变温测试，变温范围: -50~70℃

√ 金工作电极和辅助电极直接刻在窗片上；

√  氟橡胶密封圈，适合多种试剂；

√ CaF2窗片，适合于紫外和红外波段的使用；

√ 光程可选，100um(0.1mm)或200um(0.2mm)。

点击红外在线电化学反应池了解更多的信息。

返回

气体池：

1. 10cm的气体池，Storm™ 10 系列气体池是测定浓度较高的气体、气体混合物和蒸汽（浓度>1%的水平）的理想选择。用专用气体池架，Storm系列气体池可以用于目前所有的FTIR光谱仪。

10cm固定光程气体池采用了可拆卸设计，易于清洗和维护。Storm系列气体池的池体有Pyrex玻璃或不锈钢，用户也可以选择不同的窗片材料。

气体的分析可以采用静态或流动的模式测量，旋塞阀则用于抽气、气体的引入和释放。

气体池两端的窗片材料可以选择：NaCl、KBr、CaF2、BaF2、ZnSe。

2. 10cm可加热气体池，Storm™ 10H可加热气体池是一款固定光程的气体池，用于测量在最高温度为250℃不同温度下的气体或蒸汽（浓度>1%水平）的红外光谱。

固体和液体的分解也可以用这种气体池研究，气体池可以在静态或流动模式下运行。

气体池包括一个不锈钢池体，池体上有隔膜样品注入口、热电偶口以及真空阀。窗片的固定则采用螺纹后盖以及抗化学腐蚀的密封材料。气体池可以拆卸，便于清洗和窗片的更换。低压加热器以及高精度的温控仪可以对样品进行安全和准确的加热控温。

各种类型的窗片可以用于该气体池，满足原位分析的要求。

有关短光程气体池的选择、应用等详细资料，请点击Short Pathlength Gas Cell

3. Tornado气体池，Tornado™ 系列气体池是长光程气体池，Tornado气体池用于测定在室温下和几个大气压下气体和蒸汽的红外光谱。基于White池反射镜多次反射原理，Tornado™ 有下列三个型号：

- Tornado™ T5: 光程从1m 至 8m，光程步长1m

- Tornado™ T10: 光程从 2.1m 至 10.6m，光程步长1.06m

- Tornado™T20: 光程从 2m 至 20m，光程步长 2m

光程从1m至20m，气体池可以抽真空、也可以向气体池充气 ，可以满足不同用户不同的需求。窗片可以选择KBr、CaF2、ZnSe、石英等。

有关Tornado气体池的性能、窗片的选择、气体池的配置等信息，请点击Tornado™ Series - Long Pathlength Gas Cells

4. Cyclon气体池，Cyclone™ 系列固定光程或可变光程气体池适合于测定各种气体或蒸汽的红外光谱。Cyclone气体池可以与温控仪、气体池加热夹套配套使用，可以得到最高温度为200°C的不同温度下的红外光谱（见左下角）。

Cyclone™ 气体池有下面三个型号：

- Cyclone™ C2 – 光程 0.5m 至 2.5m

- Cyclone™ C5 – 光程 1m 至 8m

- Cyclone™ C10 – 光程 2.1m 至 10.6m

玻璃气体池，可以在室温和从真空至15psi（1个大气压）的压力条件下操作。

镀镍的铝合金池体则可以耐压到125psi（8.5个大气压）。

Cyclone™ 系列气体池配备Specac的Benchmark底板，可以用于目前所有的红外光谱仪。

在这里特别向用户推荐2m的气体池，气体池体积小，仅190ml，但是光程长，非常适合于催化剂催化机理的研究。

| 气体池类型 | 气体池基准长度 | 气体池的体积 | 气体池的光程范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2m | 12.5cm | 190ml | 0.5至2.5m（0.5m变化单位） |
| 5m | 25.0cm | 1330ml | 1至8m（1m变化单位） |
| 10m | 26.4cm | 2600ml | 2.1至10.6m（1.056m变化单位） |
| 20m | 50.0cm | 4700ml | 2.0至20.0m（2m变化单位） |

有关Cyclone气体池的特点、选择，请参阅:Cyclone™ Series - Heatable Long Pathlength Gas Cells

相应的产品配件号以及描述，请点击产品列表

返回

ATR附件

1. Golden Gate ATR系列

Golden Gate ATR具有杰出的灵敏度，这是因为采用硬度极高、非常耐腐蚀的金刚石，可与样品紧密接触，适合于各种样品（液体、固体、粉末、糊状物质）的分析。快速锁住和释放的桥式结构，换样非常方便，而且特有的扭矩工具，使得测试结构具有非常好的重复性。

我们知道，普通的ATR附件虽然不需制样，但是由于样品与晶体的接触不紧密导致灵敏度低、重复性差。Golden Gate ATR解决了ATR灵敏度低、重复性差的问题。下图是Golden Gate ATR的灵敏度与样品的压力的相关关系，压力越大、谱图的吸收也越强、灵敏度也越高。

点击  Golden Gate ATR  获得更详细的资料。

Golden Gate ATR系列应用：

√  固体、液体、膏状样品、粉末、片状样品；

√  微量样品，如纤维、涂料碎片；

√  药物制剂样品；

√  塑料和橡胶样品；

√  刑侦样品；

√  岩石和地球化学样品；

√  导线的护套样品。

有关Golden Gate ATR在发动机油方面的研究，请点击Analysis of Automotive Fluids

有关Golden Gate ATR在发动机油聚合物方面的应用，请点击Analysis of Automotive Fluids

有关Golden Gate ATR在毒品方面的应用，请点击Analysis of Drugs of Abuse

有关Golden Gate ATR在固体粉末方面的定量分析，请点击Quantitative Analysis of Powdered Solids

有关Golden Gate ATR在动物皮毛方面的应用，请点击Poisonous Rat Hairs Studied by ATR

有关Golden Gate ATR在真丝蛋白质研究方面的应用，请点击Quantitative Analysis of Silk Fiber Proteins

特殊ATR顶板

①. Golden Gate超临界流体分析池（左图）：是一款超临界流体研究的理想的FTIR附件，该附件最高压力可达6000psi（相当于410atm），最高温度可达300℃,流体池体积很小，仅为28ul。FTIR谱图是通过单反射ATR得到，信噪比高。

有关超临界流体的Golden Gate流动池，请点击：超临界Golden Gate流动池

②. Golden Gate反应池（右图）：是一款在极限条件下进行反应动力学研究的FTIR附件，该附件最高压力可达3000psi（相当于205atm），最高温度可达200°C, 反应池的体积为22ml,有搅拌功能。

有关Golden Gate反应池的更详细资料，请点击：Golden Gate反应池。

③. 高温ATR

高温顶板，温度范围：室温～300°C。【左图】

有关高温Golden Gate ATR更详细资料，请点击：高温Golden Gate ATR

④. 低温ATR

温度范围：室温至液氮温度，固体或液体。【右图】

有关低温Golden Gate ATR详细资料，请点击：低温Golden Gate ATR

相应的产品配件号以及描述，请点击产品列表。

2. Silver Gate 单反ATR系列

Silver Gate单反ATR是一款测试速度非常快的FTIR附件，适合于分析固体、液体以及糊状物质，制样简单或者说不需制样。Silver Gate单发ATR的标准配置是一盒可以互换的顶板，顶板可以选择不同的晶体。Silver Gate ATR的配置非常灵活，可以选择ZnSe晶体、Ge晶体；有平板ATR晶体、也可以选择凹陷ATR晶体；还可以选择固定桥，也可以选择没有固定桥的ATR。

通过Silver Gate 单反ATR获得的谱图的质量非常好，几乎可以与透射谱相媲美，是一款性价比非常高的设备。下图是聚合物粒子通过Silver Gate单反ATR获得的红外谱图（ZnSe晶体）。

点击Silver Gate ATR获得更详细的资料。

Silver Gate 单反ATR可以与不同厂家的红外光谱仪配套。

相应的产品配件号以及描述，请点击产品列表。

3. Quest 单反ATR————性能与价值的体验之旅

Quest ATR 红外附件是一款Specac最新设计的单反射ATR附件，适合于实验室红外光谱仪的中红外、远红外波段的样品分析。杰出的光路设计和耐久的单片刚石，可以获得质量优异的红外谱图。

Quest杰出的光路设计得益于所有的镀金反射镜，以及Specac的Synopti-Focal Array高精度半球面镜子加工技术，这些特征可以使得Quest ATR附件有极高的光通量、波段可以扩展到中红外和远红外。

对于Quest ATR来说，有四个可以更换的ATR晶体:

√  高光通量的金刚石晶体

√  扩展到远红外的金刚石晶体

√  适合于一般油剂化合物的硒化锌ZnSe晶体

√  适合于高吸收的锗Ge晶体

每一个ATR晶体固定在不锈钢的支架上，带有磁性，更换过程很简单，不需进行准直，可直接使用。

返回

漫反射附件和原位反应池

1. Minidiff Plus 漫反射附件：适合于常规的漫反射，不规则表面样品的分析（如粉末、织物等），将样品放在直径为5mm的样品杯中，将样品杯通过一个移动臂将样品推进分析区域。在移动臂上，一次可以放置多达3个样品。

另外一种采样技术是采样摩擦垫。一个“diabraze”摩擦垫，直径为9mm，粘附在支撑柱上，作空白参比。然后样品在这个摩擦垫上摩擦，再把这个垫子推进分析区域。

2. Selector漫反射附件：Selector漫反射附件采用优化的偏轴光路，可以选择性地收集漫反射信号，而且漫反射信号最大化，而镜反射信号最小化。为了便于样品研究，提供各种不同的样品杯，包括一个直径为11mm的样品杯、一个直径为4mm的微量样品杯以及一个斜杯。如果需要，可以使用斜杯来收集所有的信号（包括漫反射和镜反射信号）。另外，还有直径为12mm的摩擦垫，样品与摩擦垫摩擦，样品就分散在摩擦垫上，然后将摩擦垫放在样品架上，并放在Selector漫反射附件采样区域。

3.与Selector配套的漫反射原位反应池: 原位反应池Environmental Chamber是专门与Selector漫反射配套的光学系统。扩展了Selector的采样能力，该腔的最高温度500℃，压力在真空至500psi(35atm)之间。将固体或粉末样品放在样品杯中，然后将样品杯放在气氛控制的腔中。腔的标配窗片是ZnSe，可以选择其他窗片。腔的主体材料是316不锈钢，耐化学腐蚀和耐久性，腔的容积为38ml。

该腔的安全措施还包括低压加热器，由专用的温控仪控制；还有自动关闭功能，有一个温度传感器来检测过热状况。水循环冷却夹套确保在高温时腔外壳处于常温，另外当腔内压力超过安全极限时，安全‘爆破隔膜’会激活而爆破。

有关漫反射支架和高温高压漫反射池的详细信息，请点击漫反射支架和高温高压漫反射池

有关漫反射支架的应用实例，请点击漫反射技术分析石棉

返回

镜反射附件

单层掠角镜反射附件：单层/掠角镜反射附件是一款两用的采样附件：在空气/液体界面的单层薄膜红外光谱研究；薄膜在固体反射表面的掠角反射。

该附件可以很容易地从一种模式转换成另一种模式，只需更换样品架即可。

红外光束通过安装在可移动的蝴蝶臂上的两个镜子投射到样品区域，一个镜子是固定的，转动蝴蝶臂即转动镜子，第二个镜子是可以调整的，倾斜和旋转，有一定的曲率半径，将光束在样品区域聚焦。

有一个类似的”蝴蝶”臂/镜子来采集镜反射光，并将光投射到检测器上。

掠角角度范围可调，8º至85º，没有像大多数光谱仪一样的杂散光。

提供的孔径光圈来重新修正光束形状，确保在样品位置是掠角或近似掠角，提高该附件的性能。

由PTFE特制的液体样品槽，用于放置干兴趣的液体样品。

对于固体表面的采样分析，可以采用另一个方法：平板样品台，将该样品台放在单层/掠角反射附件的液体槽中。

返回

偏振片

各种偏振片：不同波段(中红外、远红外、近红外)的偏振片均有。

偏振片的应用：

1. 晶体或聚合物薄膜的分子取向研究；

2. 半导体研究；

3. LB膜（Langmuir-Blodgett）的研究。

Specac可以为用户提供的偏振片有：

- 标准偏振片：4000线/mm，确保了短波的性能，保证了精确应用。

- 高消光比偏振片(HER)：4000线/mm，经过特殊涂层，确保更高消光比，而仍然保持优异的透光性能。

- 成像质量的高消光比的偏振片(IQ-HER)：4000线/mm，特殊涂层确保高消光比，而不影响透光率。抗反射涂层和更高指标的光学平面度以及平行度使得这些偏振片非常适合于成像应用。

Specac偏振片的特点：

√  偏振片的波段范围：近红外（NIR）～远红外（FIR）；

√  在基材上每毫米多达4000根格栅；

√  可以提供多种直径的偏振片；

√  标准的偏振片架，可旋转，0~180°旋转。

√  透光率高，消光系数高。

不同的基材：

√  KRS5(中红外、远红外，波长2~35um）。

√  聚乙烯（远红外，波长20~1000um）。

√  聚酯（远红外，波长50~1000um）。

√  锗（中红外，波长8~14um）。

√  CaF2(中红外、近红外，波长1~9um）。

√  BaF2(中红外、近红外，波长1~12um）。

√  ZnSe（中红外，波长2~14um）。

有关偏振片的选择，请点击Specac偏振片的选择。

25mm偏振片资料，请点击Specac 25mm偏振片

常用偏振片，请点击Specac 常用偏振片

高消光比偏振片资料，请点击Specac 高消光比偏振片

成像用偏振片，请点击Specac 成像用偏振片

光电物理用偏振片，请点击光电物理用偏振片

返回

制样工具：

1. 模具，模具的直径有3mm、5mm、13mm、16mm、20mm、25mm、32mm、45mm，不仅可以用于FTIR，还可以用于XRF和XRD；

2. 手动油压机，15吨和25吨手动油压机可以让用户快速、方便、价格相对便宜的方法来压制样品。

原则上压机需要与可抽气的模具一起使用 —— 最常见的是13mm可抽气的模具用于制备13mm的溴化钾（KBr）片，测定固体红外光谱。

13mm的模具的最大载荷是10吨，因此采用15吨的油压机足够了。更大的模具，大至直径为40mm的模具，可以承受更大的载荷，因此25吨的油压机更合适。

模具/样品被安全地放在油压机的压制区域(模具/样品处于油压机的中心，并有安全挡板的保护)。处于压力表下面的压力安全阀可以设置超过设定的压力时“泄压”，因此油压机上可以设置油压机最大载荷。

15吨油压机用户可以选择更低压力的压力表，0至1吨 (P/N 15051)、 0 至 2 吨(P/N 15052)、以及0 至 5 吨压力表。

3. Atlas™ 电动压机–8和25吨载荷，Atlas电动压机 (T8 或 T25)，只需按一下按钮，压机即自动加载。

压机的载荷要预先设置，按一下启动按钮。

然后再按一下释放按钮泄压。

该压机非常有用，尤其在每天需要制备大量的样品片时，显得更加重要了。当前安全挡板开启时，前安全挡板起到了“功率自动关闭”。只有当前安全挡板关闭时，压机才能施加载荷。

4. Atlas™ 自动压机 – 8 和 25 吨载荷,  Atlas自动压机 (T8 或 T25) 比Atlas电动压机提供更多的功能。压机的载荷要预先设置，按一下启动按钮。然后再按一下释放按钮泄压。

Atlas自动压机有一个附加功能，那就是压制程序可以预先编制，整个过程可以自动完成。编制的样品载荷、载荷的保持时间以及载荷的释放速率都可以设计在程序中，并自动操作。

5. 薄膜制样机：该附件最高温度可达300°C，薄膜的厚度分别为：15um、25um、50um、100um、250um、500um，样品的直径为29mm。适合于聚合物材料以及其他薄膜材料的研究。

有关300°C薄膜制样机的详细资料，请点击300°C薄膜制样机相关资料

与薄膜制样机配套的手动油压机的资料，请参阅与薄膜制样机配套的手动油压机资料

6. 高温薄膜制样机：该附件最高温度可达400℃,薄膜的厚度分别为：15um、25um、50um、100um、250um、500um，样品的直径为29mm，适合于特殊耐高温聚合物材料的研究。

400°C薄膜制样的资料，请点击400°C薄膜制样资料。

有关油压机、模具、薄膜制样机的选择请参阅油压机以及相应的附件的选择。

有关油压机在印刷、油墨长时间保存方面的研究，请点击：Simulated Long Term Storage Condition Block Test Part 1以及Simulated Long Trem Storage Condition Block Test Part 2

有关MINI薄膜制样机在聚合物制样方面的应用，请点击Thin Film Production of Polymer Materials

有关MINI薄膜制样机薄膜厚度是如何影响谱图质量的，请点击Comparison of Thin Films from Polymer Materials

有关药物制剂用2吨的MINI油压机制成7mm片，请点击Pharmaceutical Formulations as 7mm KBr Pellets

7mm片和13mm片的比较，请点击Comparison on 7mm and 13mm KBr Pellets

7. 光谱纯的溴化钾（KBr）粉： 溴化钾（KBr）是红外（FTIR）样品的载体。如果溴化钾（KBr）中含有微量杂质，这些杂质会干扰样品的FTIR谱图，因此在作红外光谱时必需保证溴化钾（KBr）的纯度 。

8. 水中油含量测定的石英池：符合美国环保局EPA的要求，提供的石英池的光程分别为：10mm、50mm、100mm，透射范围2700-40,000cm-1, 直接插在样品架上。 可用于环境检测，符合国家标准GB/T-16488-1996的要求。

9. Specamill™球磨机:Specamill™ 是一款小型球磨机，用于制备混合均匀的粉末样品，便于获得KBr片以及漫反射需要的混合物。使用样品杯内的三个球的快速振动来研磨混匀样品。样品杯的容积为3ml，为了达到最佳的研磨效果，建议样品的装样量1ml(不包括三个研磨球)。Specamill球磨机有两套研磨腔和研磨球，一套研磨腔(P/N06200)是玛瑙体，另一套(P/N06100)研磨腔是不锈钢体。每一套研磨腔包括研磨腔和三个玛瑙或不锈钢的研磨球。

选择不同的研磨腔和研磨球的唯一原因就是根据需要研磨的材料硬度来决定。玛瑙，典型的莫氏硬度在6~7之间。不锈钢，取决于不锈钢的材料的组成，莫氏硬度之间在5~8.5之间。Specac提供的不锈钢研磨腔和研磨球的莫氏硬度在7.5。

10. Specadie™简易压片机:Specadie简易压片机可以在没有油压机和模具的情况下制备KBr片，用于红外光谱分析。Specadie简易压片机包括一个模具体以及两个样品面高度抛光的螺栓。

- 将KBr粉末放在模具中，用两个螺栓拧紧，形成一个直径8.5mm的KBr片。

- 然后拧开螺栓，KBr片仍然留在模具中。

- 然后模具作为KBr片支架，把它放在3” x 2”样品架（P/N 3560）上，在红外光谱仪样品仓中直接采样。

- 采样结束后，将KBr片捅下来即可。

Specadie简易压片机包括模具、螺栓以及密封组件，货号P/N3550；或者作为套件，货号为P/N 3700，该套件包括：

- P/N3550 Specadie简易压片机

- P/N3560 Specacdie 3” x 2” 样品架

- P/N3610 KBr粉末(50g)

- 固定桌面的扳手

- 一端开口的扳手

- Specadie螺栓备件

- Specadie密封备件

相应的产品配件号以及描述，请点击产品列表。

11. 迷你油压机(2吨)

Specac迷你油压机(P/N GS03940)是为使用7mm模具(P/N GS03950)设计的，迷你油压机的最大压力为2吨，对于7mm的模具来说2吨的压力是足够了，可以形成质量非常好的KBr样品片，用于FTIR光谱分析。

当带有KBr粉末样品的7mm模具放在迷你油压机中，旋转压力旋钮可以很容易、也很快达到2吨压力。这个过程包括压缩液压流体(液压油)升高活塞，并压缩样品。为了帮助你知道压力的大小，迷你油压机机身上有一个小的压力表，在停止旋转压力旋钮时显示实际压力值。即使是力气很小的女士，也可以很容易操作达到预定的压力，改变了以往女士不能操作简易压片机的问题。

Specac迷你油压机的特点：

1. 最大压力：2吨------省力

2. KBr片的直径：7mm-------满足红外测试要求；

3. 测试时KBr片不脱模，直接测试-------操作简单；

4. 用户维护简单---------维护简单。

返回

在线控制近红外流动液体池

### A型和B型

Specac A型和B型系列工艺控制流动池是专门为近红外光纤设备配套的，该流动池采用透射技术采集管线中流动液体的红外、可见或紫外光谱，从而获得管线内流动液体的成分、物理性能等参数，为工艺控制提供参数。与红外、可见或紫外光谱配套使用，流动液体池可以实时提供相应的参数，在很宽的工艺条件下进行在线测试。

流动池安装在工艺支线或专门的分析室内，或直接安装在工艺管线中，卓越的光学性能、先进的密封技术以及坚固的构造确保可靠的应用和优异的性能。

应用范围：

炼油、石化、化工、有机合成、食品等以及中试装置的生产在线控制。

特点

实时在线控制和监测

工艺优化后，成本的节约

确保安全的条件下有毒有害工艺的数据采集

数据采集重复性好

在线控制和监控的流动池的指标

| 光谱范围: | 近红外或紫外-可见光谱 |
| --- | --- |
| 光程: | 1mm -10mm (其他可以提供) |
| 窗片材料: | 蓝宝石 |
| 流动池材料: | 不锈钢316L 或 Hastelloy® C276 (其他材料可以提供) |
| 最高温度: | 280℃ (用金扩散粘结可达400℃ ) |
| 最大压力: | 1500 p.s.i.（100大气压） |
| 密封: | Kalrez® 4079 (其他材料可以提供) |
| 池子内径: | 10mm 或16mm |
| 光纤直径: | 600µm (其他规格请与Specac联系) |
| 光纤耦合方式: | SMA |
| 管线大小: | 1/4", 1/2" 或1" Swagelok® |
| 热电偶孔: | 1/8" B.S.P. |

请点击 Type Flow A和Type Flow B获得更详细的信息。

返回

自支撑金属线栅偏振片

适合于远红外(FIR)和太赫兹(THz)波段范围的金属线栅偏振片，这种金属线栅偏振片的钨丝的丝径为5um或10um，钨丝间隔为12.5um或25.0um。钨丝反射与钨丝平行的电磁波，而传递与钨丝垂直的电磁波。偏振片的有效波段为20um至10mm。

这种金属线栅偏振片的典型应用有：远红外和太赫兹波段的分束器，红外光谱的偏振研究，偏振光源的衰减或反射，或长波光源的的耦合器件。

标准偏振片的框架是圆形的，铝合金材质，有效光圈的直径是25mm至120mm。

对于用户的特殊用途来说，我们还可以为用户提供镀金的钨丝或铍铜合金，丝径甚至可以达到50um。

另外，还可以为用户定制其他尺寸的框架、或者选用其他的框架材料，如不锈钢、不胀钢、特氟龙、玻璃纤维以及金属钼。

性能指标如下：

1. 波段范围：20um~10mm；

2. 偏振率：>99.9%；

3. 高透射率；

4. 光束没有偏移或者散射；

5. 用户定制的大小和形状。

偏振片订购信息

铝合金框架，丝径5um，间隔12.5um

GS57200 –偏振片 (50 mm 外径., 25 mm有效光圈.)

GS57202 – 偏振片 (80 mm 外径, 50 mm 有效光圈)

GS57204 –偏振片 (105 mm 外径, 75 mm有效光圈)

GS57206 – 偏振片 (130 mm 外径, 100 mm 有效光圈)

GS57135 – 偏振片 (133 mm 外径, 95 mm 有效光圈)

铝合金框架, 丝径10 μm, 间隔25 μm

GS57201 – 偏振片 (50 mm 外径, 25 mm 有效光圈)

GS57203 – 偏振片 (80 mm 外径, 50 mm 有效光圈)

GS57205 – 偏振片 (105 mm 外径, 75 mm 有效光圈)

GS57207 – 偏振片 (130 mm 外径, 100 mm 有效光圈)

GS57100 – 偏振片(140 mm 外径, 120 mm 有效光圈)

GS57110 – 偏振片 (140 mm 外径, 120 mm 有效光圈)

GS57130 – 偏振片(133 mm 外径, 95 mm 有效光圈)

铝合金框架, 丝径10 μm, 间隔50 μm

GS57110 – 偏振片 (140 mm 外径, 120 mm 有效光圈)

有关自支撑金属丝偏振片的详细信息，请点击自支撑金属线栅偏振片。